## Slide 1
Архитектура, математическое и программное обеспечение системы контроля оборота мобильного оборудования на основе комбинированных технологий идентификации
Павел Викторович Степанов
Соискатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН), Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук; E-mail: p.v.stepanov@hotmail.com
Санкт-Петербург 28 марта 2024
2.3.5. «Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей»

## Slide 2
Мобильное оборудование (МБКО)

## Slide 3
Средства доставки мобильного оборудования

## Slide 4
Средства доставки мобильного оборудования

## Slide 5
Обращение мобильного оборудования в аэропорту

## Slide 6
Схема обращения мобильного оборудования

## Slide 7
Схема обращения мобильного оборудования

## Slide 8
Схема обращения мобильного оборудования
Для компании Аэромар на 2020 год.
8 филиалов
5 партнёрских предприятий
Более 210 направлений вылета
Более 400 рейсов в день

## Slide 9
Актуальность проблемы контроля
обращения МБКО
~30 000 единиц оборудования
Инвентарная стоимость ~800 000 000 рублей
Затраты на ежегодный ремонт ~100 000 000 рублей
Списание до 35% в год

## Slide 10
Проблемы отслеживания перемещения
мобильного оборудования
МБКО постоянно перемещается
Находится в разных технологических помещениях
Перемещается в транспортных средствах
Находится на борту самолёты
Находится в аэропортах назначения
Может быть послано в любой аэропорт мира

## Slide 11
Проблемы контроля обращения МБКО
Отсутствие автоматизации
Нет уникального номера единицы МБКО
Инвентаризация проблематична и не достоверна
Нет возможности решить задачу управления запасами
Накопление излишек МБКО
Не прозрачные схемы перемещения

## Slide 12
Исходные требования к системе контроля оборота
Никаких изменений в технологии
Минимальное число дополнительных операций для линейного персонала
Отсутствие радиоизлучений на борту самолёта
Контроль доступа к содержимому мобильного оборудования (желательно)
Контроль инцидентов с МБКО (удары, опрокидывание, резкие ускорения и т.д.)
Контроль температурного режима в зонах хранения МБКО

## Slide 13
ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Повышение степени автоматизации процессов функционирования системы контроля оборота мобильного оборудования

## Slide 14
ЗАДАЧИ
Анализ современного состояния исследований задач автоматизации систем контроля оборота мобильного оборудования
Содержательное и формальное описание системы контроля оборота мобильного оборудования (СКО МБКО)
Разработка архитектуры и программно-математического и аппаратного обеспечения системы контроля оборота МБКО на основе комбинированных технологий идентификации
Проведение исследований и выработка рекомендаций по эксплуатации СКО МБКО

## Slide 15
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Система контроля оборота мобильного оборудования
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработка архитектуры, математического и программного обеспечение системы контроля оборота мобильного оборудования на основе комбинированных технологий идентификации

## Slide 16
Положение выносимые на защиту
Содержательная и формальная постановка задачи автоматизации процессов контроля оборота мобильного оборудования
Архитектура и программная система идентификации мобильного оборудования на базе RFID технологии
Архитектура и программная система идентификации мобильного оборудования на базе Bluetooth технологии
Архитектура и программная система интеграции технологий идентификации мобильного оборудования

## Slide 17
Положение паспорта специальности
Шифр научной специальности:
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей
3. Модели, методы, архитектуры, алгоритмы, языки и программные инструменты организации взаимодействия программ и программных систем.
9. Модели, методы, алгоритмы, облачные технологии и программная инфраструктура организации глобально распределенной обработки данных.
Оценка качества, стандартизация и сопровождение программных систем.

## Slide 18
18
Тип идентификации и реализующий его метод | Технология идентификации | V
Ручная идентификация оператором | подсчёт общего числа единиц | 1
 | подсчёт общего числа по типам единиц | 1
 | проверкой по списку для каждой единицы | 1
Полуавтоматическая идентификация | оптическое сканирование штрих кодов (QR-cod) | 2
 | сканирование ручным сканером NFC меток и логгеров для каждой единицы МБКО | 2
 | сканирование ручным сканером RFID меток для единицы или группы МБКО | 3
 | сканирование ручным сканером Bluetooth меток для единицы или группы МБКО | 3
Автоматическая идентификация | сканирование системой сканеров RFID меток для единицы МБКО пересекающей границу зоны. | 4
 | сканирование системой считывателей Bluetooth меток для единицы МБКО находящейся определённой зоне. | 4

## Slide 19
19

## Slide 20
20

## Slide 21
21

## Slide 22
22

## Slide 23
Научная новизна полученного результата
Предложено оригинальное формальное описание задачи комплексной автоматизации систем контроля оборота мобильного оборудования на основе комбинированных технологий идентификации как задачи многокритериальной дискретной оптимизации

## Slide 24
Подобные решения
Маркировка мобильного оборудования метками с одномерным штрихкодом.
Использование RFID меток для контроля перемещения специализированного оборудования

## Slide 25
Подобные решения
Контроль доступа к мобильному оборудованию с помощью NFС замков.
Использование Bluetooth меток для контроля перемещения мобильного оборудования (2020 год.)

## Slide 26
Подобные решения
Контроль за комплектами питания с помощью RFID меток
Учёт пледов c помощью RFID меток

## Slide 27
Подобные решения
Контроль багажа
Учёт пассажирских тележек для багажа
Учёт грузовых тележек для багажа и груза
Во многих аэропортах с помощью RFID меток осуществляется:

## Slide 28
Подобные решения
Стандарты используемых меток:
      iBeacon
      Eddystone
Во многих аэропортах с помощью Bluetooth меток осуществляется навигация пассажиров в помещение:

## Slide 29
Использования одной технологии для решения всех проблем невозможно
Исследованные в диссертации информационные технологии:
        RFID,
        Bluetooth,
        QR-cod,
        NFC,
        визуальная идентификация и ручной ввод.
Необходимость комплекса технологий идентификации мобильного оборудования

## Slide 30
Облачная архитектура - для глобального взаимодействия и в условиях стабильной связи.
Сервер-ориентированная - для решения задач в рамках отдельного предприятия
Распределённая - для решения задачи обмена информацией с системой контроля погрузки/разгрузки на автономного функционирующих транспортных средствах
Гибридная архитектура системы контроля оборота мобильного оборудования

## Slide 31
Мобильное автономное транспортно-технологическое средство
как элемент системы контроля оборота мобильного оборудования

## Slide 32
Структура системы контроля оборота мобильного оборудования

## Slide 33
Технология RFID
Маркировки объектов из различных материалов (дерево, пластик, металл, текстиль и т.д.)
Решения задач складской и транспортной логистики
Контроля перемещения объекта за границу зоны
Технология RFID широко применяется для:

## Slide 34
Подбор RFID меток по параметрам материалов МБКО и условий эксплуатации (механическое и термическое воздействие)
Выбор места и способа крепления на МБКО
Определение конструкции, параметров и конфигурации стационарных считывателей
Определение параметров и конфигурации мобильных считывателей
Разработать конструкцию системы считывателей в транспортном средстве
Решение задачи идентификации мобильного оборудования на базе технологии RFID

## Slide 35
Выбор места установки RFID метки

## Slide 36
Размещение мобильного оборудования

## Slide 37
Способы определения RFID метки в кузове транспортного средства
Статический – все метки должны гарантированно считываться при каждом включение считывателя
Динамический – метки на мобильном оборудование считываются только при перемещение в процессе погрузки-разгрузки.

## Slide 38
Статический метод идентификации
Предполагает создание насыщенного поля от излучателей, гарантирующего считывание метки в любом месте кузова транспортного средства
Установка большого числа антенн (48 штук)
Увеличение числа считывателей (не менее 4)
Простой алгоритм считывания

## Slide 39
Динамический метод идентификации
Предполагает создание системы антенн, гарантирующей считывание метки при пересечение определённой зоны
Установка меньшего числа антенн (8-10 штук)
Один считыватель
Сложный, параметризованный алгоритм считывания

## Slide 40
Динамический метод идентификации:
          сложный алгоритм
          минимальное техническое решение
Статический метод идентификации:
          простой алгоритм
          избыточно сложное техническое решение

## Slide 41
Ограничения статического метода идентификации
?
Менее 60%
Более 98,5%
Менее 40%

## Slide 42
Структура системы идентификации RFID меток

## Slide 43
Оборудование системы идентификации RFID меток

## Slide 44
Принципы работы алгоритма идентификации RFID меток
    Определение текущей зоны в которой находится метка
    Определение условий перехода из одной зоны в другую
    Отслеживание истории перемещения метки

## Slide 45
Алгоритм системы идентификации RFID меток
GB → P1 → P2

## Slide 46
Алгоритм системы идентификации RFID меток
P1 ← P2 ← GF

## Slide 47
Алгоритм системы идентификации RFID меток
GB → P1 → P2 → P3 → P4 → P5
GB ← P1 ← P2 ← P3 ← P4 ← P5
P1 → P2 → P3 → P4 → P5 → GF
P1 ← P2 ← P3 ← P4 ← P5 ← GF

## Slide 48
Алгоритм системы идентификации RFID меток
TR – время считывания, интервал работы считывателя
Ai(Tk) – число считываний метки Tk антенной Ai за время TR
только для RSSI(Tk) > RSSImin - пороговое значение уровня сигнала для антенны Ai;
Ai(Tk)=0 если Ai(Tk) < Kmin
Kmin – пороговое значение числа считываний для антенны Ai;
SP1(Tk)=∑(Vi*Ai(Tk) + Adi) - число считываний метки Tk всеми антеннами Ai в группе P1;
SP2(Tk)=∑(Vi*Ai(Tk) + Adi) - число считываний метки Tk всеми антеннами Ai в группе P2;
Vi – весовой коэффициент для антенны Ai
Adi – константа для антенны Ai

## Slide 49
Алгоритм системы идентификации RFID меток
Метка Tk находится в зоне Pi если:
SPi(Tk) = max(SPj(Tk)) j=1..Nр
где Nр – число групп антенн
В случае двух зон:
Метка Tk находится в зоне P1 если SP1(Tk) > SP2(Tk)
Метка Tk находится в зоне P2 если SP1(Tk) < SP2(Tk)
Условие перехода метки Tk из зоны P1 в зону P2:
SP1(Tk) < Kp*SP2(Tk)
где Kp - пороговое значение в процентах.

## Slide 50
Параметры профиля настройки системы контроля
погрузки-разгрузки:
        Распределение антенн по группам;
        Время считывания;
        Уровни сигнала излучателя для каждой антенны
        RSSImin - пороговое значение уровня сигнала от метки;
        Kmin – пороговое значение числа считываний сингала;
        Vi – весовой коэффициент числа считывания сигнала метки антенной;
        Adi – аддитивная константа;
        Kp - пороговое значение перехода метки в другую зону;
        Время пропадания из зоны;
        Время дочитывания и др.

## Slide 51
По результатам опытной эксплуатации
в условиях обслуживания реальных рейсов в аэропорту,
точность идентификации мобильного бортового оборудования по технологии RFID составила
99,02%

## Slide 52
Научная новизна полученного результата
Разработана и обоснована архитектура и программная система идентификации мобильного оборудования на базе RFID технологии, позволяющая с заданной степенью достоверности распознавать требуемое количество мобильного оборудования, изготовленного из металлических материалов, в ограниченном экранированном пространстве.

## Slide 53
Технология Bluetooth
Ограничения на использование Bluetooth меток
Активная метка – сама периодически шлёт сигнал в отличие от пассивных RFID меток, которые шлют сигнал только после попадания в зону действия антенны.
Требуется разрешение авиакомпании на использование.
Требуется соответствие стандартам для использования в авиации

## Slide 54
Ограничения авиакомпании на использование BLE меток
Уровень сигнала должен быть ниже установленного стандартом уровня.
Вес литиевого элемента питания не должен превышать определённого значения в граммах.
Метки не должны слать сигнал в момент руления, взлёта и посадки.

## Slide 55
Предложен новый тип Bluetooth метки с программируемым поведением
Метка с программируемым поведением может находится в нескольких состояния, а не только в одном как обычная метка навигации;
Переход из состояния в состояние как результат внешней команды или внутреннего события;
Первичным состоянием метки является состояние покоя, в котором метка не шлёт сигналов и ждёт возникновения внутренних события или внешних команд;
Метка возвращается в первичное пассивное состояние из любого состояния по истечению заданного интервала времени;

## Slide 56
Определение положения Bluetooth метки

## Slide 57
Преимущества технологии Bluetooth
Технология BLE позволяет получить более точные, более полные и актуальные данные о месте нахождение объекта с меткой

## Slide 58
Преимущества технологии Bluetooth
RFID технология:
Тележка SU-HCD-0017 была перемещена из цеха № 1 на погрузочную эстакаду двадцать минут назад.
Bluetooth технология:
Тележка SU-HCD-0017 сейчас находится на погрузочной эстакаде, между воротами № 12 и 13, у противоположной стены.

## Slide 59
Преимущества технологии Bluetooth
Единое системотехническое решения для транспортных средств и складов, для всех технологических этапов
Процесс сканирования меток полностью автоматизирован, без участия человека
Возможность просто и дёшево подключать филиалы и представительства, масштабировать решение
Стоимость оборудования BLE дешевле RFID в 3 – 6 раз

## Slide 60
Научная новизна работы
Разработана и обоснована архитектура и программная система идентификации мобильного оборудования на базе Bluetooth технологии, отличающаяся от существующих технологий, новым программно-алгоритмическим решением задачи управления состоянием взаимосвязанных и распределённых групп активных меток

## Slide 61
Технология NFС
Контроль параметров состояния мобильного оборудования
Доступ к содержимому мобильного оборудования возможен только на определённых технологических этапах
Необходимо фиксировать попытки несанкционированного доступа
Стоимость вложение в единицу МБКО может быть от 200 000 до 800 000 рублей

## Slide 62
Контроль параметров состояния мобильного оборудования
Система контроля оборота МБКО позволяет определить когда и где, на каком технологическом этапе находилась каждая единица оборудования
Датчики вскрытия позволяют определить время открывания/закрывания двери мобильного оборудования
Сопоставляя данные системы и датчика, можно определить в какое время, на каком технологическом этапе осуществлялась попытка доступа к содержимому мобильного оборудования

## Slide 63
Контроль параметров состояния мобильного оборудования

## Slide 64
Функциональные требования к системе контроль доступа к МБКО
Фиксация фактов открытия/закрытия двери МБКО;
Фиксация времени открытия/закрытия;
Сохранение истории зафиксированных событий;
Передача истории событий в СКО БКО;
Бесконтактный способ передачи данных (NFC);
Контроль состояния и работоспособности системы.

## Slide 65
Конструктивные требования к системе контроль доступа к МБКО
Скрытая установка, не меняющая конструкцию МБКО;
Антивандальное исполнение;
Защита от попадания воды (IP64);
Автономность не менее 1 года;
Отсутствие радиоизлучений;
Запрет использования GPS/ГЛОНАС приёмников.

## Slide 66
Реализация системы контроль доступа к мобильному оборудованию
Логгер NOVUS TagTemp-NFC

## Slide 67
Пример установки логгеров
С наружи
Изнутри

## Slide 68
Проблемы использования логгеров
Их много. От 2 000 до 3 000 одновременно.
Первоначальная конфигурация и настройка.
Привязка к уникальному номеру единицы мобильного оборудования
Синхронизация времени
Контроль передачи данных в систему контроля оборота МБКО
Контроль работоспособности
Контроль уровня зарядки батареи логгера
Обеспечение процедуры замены элемента питания в логгере.

## Slide 69
Функционал приложения для работы с логгерами
Настройка приложения
Первоначальная настройка логгера
Считывание данных с логгера
Смена батареи
Синхронизация времени
REST API для СКО МБКО

## Slide 70
Разработанный интерфейс СКО МБКО для работы с логгерами

## Slide 71
Синергия комбинации технологий идентификации
RFID, Bluetooth, QR-cod
Где ?
Что ?
Когда ?
NFC
логгеры
+
Автоматизированный контроль за
перемещением
и
состоянием
мобильного оборудования

## Slide 72
Визуальная метка с уникальным идентификационным номером
Технология визуальной идентификации мобильного оборудования

## Slide 73
Визуальная метка позволяет:
Ввести индивидуальную идентификацию единицы оборудования и перейти на индивидуальный учёт.
Осуществлять визуальную идентификацию единицы оборудования человеком.
Автоматизировать ввод номере МБКО в систему контроля оборота
Реализовать систему глобального мониторинга и розыска мобильного оборудования.
Технология визуальной и оптической идентификации мобильного оборудования

## Slide 74
Система глобального трейсинга мобильного оборудования

## Slide 75
Языки системы глобального трейсинга мобильного оборудования
Английский
Испанский
Немецкий
Китайский
Французский
Идиш

## Slide 76
Средства разработки СКО МБКО
Языки программирования: Java 8, TypeScript 3.1
СУБД: PostgreSQL Server
Серверная ОС: CentOS 7
ОС мобильных устройств: Android 8.0

## Slide 77
Исходное состояние
Результаты применения системы контроля оборота мобильного оборудования, иллюстрирующие достижение цели диссертационного исследования
Результат

## Slide 78
Результаты и эффекты от применения разработанной автоматизированной системы контроля оборота мобильного оборудования, иллюстрирующие достижение цели диссертационного исследования
Уменьшение операционных запасов на складах на 50%
Уменьшению потерь до 70%
Уменьшение затрат на ремонт до 30%
Сокращение до 20% необходимого общего числа мобильного оборудования в обороте

## Slide 79
Научная новизна полученного результата
Разработана и обоснована архитектура и программная система интеграции технологий идентификации, позволяющая с требуемой достоверностью распознавать мобильное оборудование при любых сочетаниях технологии идентификации

## Slide 80
Публикации ВАК 2.3.5
Степанов П.В. Интеллектуальное транспортно-технологическое средство нового поколения и лежащая в её основе концепция "цифрового автолифта" Информатизация и связь. 2022. № 1. С. 22-29.
Степанов П.В., Стыскин М.М., Желтов С.Ю., Соколов Б.В., Ронжин А.Л. Средства оптической и радиочастотной идентификации в технологическом процессе автоматизированного контроля оборота мобильного бортового оборудования Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2022. Т. 10. № 1 (36). С.15
Степанов П.В. Алгоритм идентификации мобильного бортового кухонного оборудования с использованием технологии радиочастотной идентификации Информатизация и связь. 2021. № 7. С. 14-20.
Степанов П.В. Методика использования Bluetooth технологии для решения задач идентификации и определения положения объектов Информатизация и связь. 2021. № 5. С. 97-104.
Степанов П.В., Потрясаев С.А., Соколов Б.В., Джао В.Ю.Д., Стыскин М.М. Особенности использования Bluetooth Low Energy меток для идентификации и определения положения объектов в технологическом процессе наземного обслуживания воздушных судов гражданской авиации Информатизация и связь. 2020. № 6. С. 106-112.

## Slide 81
Публикации ВАК 2.3.5
Степанов П.В., Потрясаев С.А., Ронжин А.Л., Соколов Б.В., Джао В.Ю.Д.,Стыскин М.М. Полимодельный комплекс мобильной сервисной системы, предназначенной для обслуживания воздушных судов Информатизация и связь. 2020. № 6. С. 113-118.
Степанов П.В. АЛГОРИТМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В АЭРОПОРТУ XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2023. Т. 12. № 3 (63). С. 32-41.
Степанов П.В., Соколов Б.В., Чжан В.-А., Фу М. АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПЛЕКСА ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В УПРАВЛЯЮЩУЮ СИСТЕМУ Информатизация и связь. 2024. № 3. С. 79-85.

## Slide 82
Публикации SCOPUS
Stepanov P.V., Sokolov B.V. Problems of using bluetooth tags with low power consumption for identifying and determining the position of objects Статья в сборнике Proceedings of 2021 IV International Conference on Control in Technical Systems (CTS). IEEE, 2021. С. 195 – 198
Boris V. Sokolov; Mikhail Yu. Okhtilev; Dmitrii A. Murashov; Aleksey V. Krylov; Oleg V. Kofnov; Mark M. Styskin; Pavel V. Stepanov Methodology and Technology for Use and Development of Information-Analytic Platform for Complex Object Life Cycle Proactive Control CPS&C 2021: Cyber-Physical Systems and Control II pp 467–474 DOI: 10.1007/978-3-031-20875-1_43 Boris V. Sokolov; Mikhail Yu. Okhtilev; Dmitrii A. Murashov; Aleksey V. Krylov; Oleg V. Kofnov; Mark M. Styskin
Sokolov B.V., Okhtilev M.Y., Murashov D.A., Krylov A.V., Kofnov O.V., Styskin M.M., Pavel V. Stepanov ETHODOLOGY AND TECHNOLOGY FOR USE AND DEVELOPMENT OF INFORMATION-ANALYTIC PLATFORM FOR COMPLEX OBJECT LIFE CYCLE PROACTIVE CONTROL Lecture Notes in Networks and Systems. 2023. С. 467.
Общий список публикации содержит 25 работ
включает в т.ч. монографию
Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники в 2013 году

## Slide 83
Апробация работы
Степанов П.В., Соколов Б.В. Проблемы использования Bluetooth Low Energy меток для идентификации и определения положения объектов. Статья в сборнике Международная научная конференция по проблемам управления в технических системах. 2021. Т. 1. С. 243-247. https://cts.etu.ru C. 5
Степанов П.В., Кулаков А.Ю. Использование BLUETOOTH меток с адаптивной логикой для создания систем интерактивной навигации Материалы конференции «Информационные технологии в управлении» (ИТУ-2022). 15-я МУЛЬТИКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ. Санкт-Петербург, 2022. С. 104-106.
Степанов П.В., Потрясаев С.А., Соколов Б.В., Стыскин М.М. Разработка и внедрение отечественных интеллектуальных наземных транспортно-технологических средств обслуживания самолетов в едином цифровом пространстве аэропорта Материалы конференции «Информационные технологии в управлении» (ИТУ-2022). 15-я МУЛЬТИКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ. Санкт-Петербург, 2022. С. 112-114 С. 3.
Степанов П.В., Жумалиева С.Ж., Тимофеева Д.А. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СКВОЗНОГО КОНТРОЛЯ ОБОРОТА МОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В АЭРОПОРТУ Статья В сборнике: Международная межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых «Интеграция систем управления и логистики на транспорте». Под ред. Багиновой В.В., Ивахненко А.М., МОСКВА, 2023. С. 103-105.
Научно-практические конференции МАДИ 2019, 2021,2022, 2023 и 2024 годах
Семинар в Доме Учёных Санкт-Петербурга 2023 год.

## Slide 84
Архитектура, математическое и программное обеспечение системы контроля оборота мобильного оборудования на основе комбинированных технологий идентификации
Павел Викторович Степанов
Соискатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН), Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук; E-mail: p.v.stepanov@hotmail.com
Санкт-Петербург 28 марта 2024
Спасибо за внимание!