## Slide 1: Методы анализа неинвазивно собираемых многомодальных данных об операторах эргатических систем для прогнозирования их психофизиологического состояния
Специальность 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
Кашевник Алексей Михайлович
К.т.н., с.н.с., лаборатория интегрированных систем автоматизации СПИИРАН
СПб ФИЦ РАН

## Slide 2: Психофизиологическое состояние человека
Совокупность изменения функционирования систем организма и психики при воздействии каких-либо факторов или ситуаций.
  Е. П. Ильин, Психофизиология состояний человека. — СПб.: Питер, 2005. — 412 с: ил.
Общая структура психофизиологического состояния человека
Психический уровень реагирования
Переживания, психические процессы
Физиологический уровень реагирования
Вегетатика, соматика, психомоторика
Поведенческий уровень реагирования
Поведение, общение, деятельность
Прохоров А. О. Методы психической саморегуляции: Казань, 1990.
  Деятельностные состояния
    вдохновение, увлеченность…
  Состояния общения
    симпатия, откровение-откровенность, смущение,…
  Состояния, обусловленные системой отношений к действительности и направленностью
    озабоченность, вражда, …
  Состояния, обусловленные биологическими компонентами характера (психофизиологические состояния)
    бодрость, утомление, сонливость,…
  Эмоциональные состояния
    радость, страх, …
  Волевые состояния
    решимость, леность-лень, …
  Интеллектуальные состояния
    Задумчивость, ...

## Slide 3: Актуальность исследования
Бурное развитие эргатических систем (схема производства, одним из элементов которой является человек или группа людей и техническое устройство, посредством которого человек осуществляет свою деятельность)
Анализ аварийных ситуаций (пожары на нефтегазодобывающих станциях и разливы нефти при ее добыче и на самих месторождениях в Арктическом регионе), показывает, что наиболее вероятными таких ситуаций являются человеческий фактор – 42,7% и природные условия – 24%.
  Анализ аварийных ситуаций на объектах нефтегазовой отрасли в Арктическом регионе / Е. А. Арефьева, А. М. Кобелев, Н. М. Барбин [и др.] // Пожарная и аварийная безопасность, 2021. – С. 8-13.
Частота ДТП у таксистов в 7 раз превышает показатели рядовых автомобилистов, проблема засыпания водителей такси.
  https://www.zr.ru/content/articles/956359-kto-vinovat/

## Slide 4: Основные выносимые на защиту положения
Методология анализа многомодальных данных об операторах эргатических систем на основе их неинвазивного мониторинга и технологий машинного обучения (п. 1 ПС).
Метод анализа видеоданных оператора для определения и последующего прогнозирования психофизиологического состояния оператора эргатической системы на основе технологий компьютерного зрения (п. 4, 7 ПС).
Метод анализа данных глазодвигательной активности для определения зависимости психофизиологического состояния оператора эргатической системы от когнитивной нагрузки для его прогнозирования (п. 4 ПС).
Метод анализа данных электроэнцефалографии для определения зависимости электрической активности головного мозга от степени и вида концентрации внимания оператора эргатической системы с целью прогнозирования его психофизиологического состояния (п. 4 ПС).
Метод прогнозирования состояния оператора эргатической системы на основе его неинвазивного мультимодального мониторинга (п. 4 ПС).
Программная система прогнозирования состояния оператора эргатической системы на основе разработанных методов, реализующая предложенную методологию (п. 5, 9 ПС).

## Slide 5: Научная новизна
Методология анализа многомодальных данных об операторах эргатических систем на основе их неинвазивного мониторинга (включая видео, глазодвигательную активность, ЭЭГ и вариабельность сердечного ритма), позволяющая осуществлять прогнозирование их психофизиологического состояния и базирующаяся на технологиях машинного обучения.
Метод анализа видеоданных оператора для определения психофизиологического состояния, отличающийся комплексным подходом к анализу и включающий как его непосредственную оценку, так и оценку с использованием промежуточного вычисления множества психофизиологических характеристик.
Метод анализа данных глазодвигательной активности для определения зависимости психофизиологического состояния оператора от когнитивной нагрузки на основе автоматизированной выборки глазодвигательных характеристик для их последующей обработки с использованием технологий машинного обучения и прогнозирования психофизиологического состояния оператора.
Метод анализа данных электроэнцефалографии для определения зависимости электрической активности головного мозга от степени и вида концентрации внимания оператора, позволяющий оценить вовлеченность оператора в выполнение задачи.
Метод прогнозирования состояния оператора на основе его неинвазивного мультимодального мониторинга, основанный на комплексировании результатов предложенных методов с использованием глубоких нейронных сетей с механизмом внимания.
Программная система прогнозирования состояния оператора эргатической системы на основе разработанных методов, позволяющая осуществлять комплексную оценку и прогнозирование его психофизиологического состояния согласно предложенной методологии анализа многомодальных данных.

## Slide 6: Общая схема диссертации
Электрическая активность мозга
Физиологические характеристики
Видеоданные головы и торса
Операторы эргатической системы
Электроэнцефа-лограмма
Глазодвигательная активность
Модальности данных
Параметры дыхания
Частота сердечных сокращений
Артериальное давление
Насыщенность крови кислородом
Лицевые характеристики
Углы поворота / наклона головы
Глазодвигательные характеристики
Скоростные
Временные
Частотные
Моргания
Сырой сигнал
Частотные диапазоны
Уровни реагирования, функициональные зависимости
Утомление
Сонливость
Концентрация внимания
Анализ и прогнозирование
Характеристики
Когнитивная нагрузка
Физиологический уровень
Психический уровень
Поведенческий уровень
Поведение: использование телефона, прием пищи, …

## Slide 7
Положение 1
Методология анализа многомодальных данных об операторах эргатических систем на основе их неинвазивного мониторинга

## Slide 8: Методология анализа многомодальных данных
Электрическая активность мозга
Физиологические характеристики
Глазодвигательные характеристики
Анализ и прогнозирование
Данные об операторе эргатической системы
Метод анализа видеоданных
Метод анализа глазодвигательной активности
Метод анализа электрической активности головного мозга
Метод прогнозирования состояния оператора
Компьютерное зрение
Машинное обучение
Корреляционный анализ
Глубокое обучение
Физиологические состояния оператора: сонливость, концентрация внимания,…
Психологические состояния оператора: утомление, когнитивная нагрузка,…
Поведение оператора: использование телефона, прием пищи,…

## Slide 9
Положение 2
Метод анализа видеоданных оператора для определения психофизиологического состояния по внешним признакам

## Slide 10: Метод анализа видеоданных оператора
Голова оператора:
  углы поворота / наклона / рыскания головы;
  открытость / закрытость глаз;
  открытость / закрытость рта;
  частота сердечного ритма;
  кровяное давление;
  насыщенность крови кислородом.
Торс оператора:
  Скелет (ключевые точки) и тепловые карты;
  движение каждой из точек в разных плоскостях:
    частота, стабильность и ритмичность дыхания;
    движения и микродвижения конечностей;
    движения и микродвижения тела;
Сонливость
Ослабленное внимание
Утомление
Жизненно важные показатели

## Slide 11: Алгоритм определения углов поворота / наклона / рыскания головы
Dlib
  Лицевые характеристики (68 точек)
  Определение углов: -30 – 30 градусов
Face reconstruction based on 3DDFA
  Определение углов -70 – 70 градусов
Kashevnik A., Ali A., Lashkov I., Zubok D. Human Head Angle Detection Based on Image Analysis. Proceedigns of the Future Technologies Conference, Vancouver, USA, 5-6 November 2020, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer. 2020. P. 233–242.

## Slide 12: Алгоритм определение открытости и закрытости рта
Открытый набор данных Yawning Detection Dataset (YawDD)
Собственный набор данных
107 человек
Модифицированная MobileNetv2

## Slide 13: Алгоритм определения невнимательности

## Slide 14: Модель определения открытости / закрытости глаз
Dlib, Google Face Mesh
  Лицевые характеристики (68 точек)
  Низкая точность
Набор данных
  Открытый набор данных Closed Eyes in the Wild (CEW)
    2423 изображения людей с открытыми и закрытыми глазами
  Собственный набор данных
    Более 20 000 изображений
    Изображения операторов транспортных средств собирались в реальных условиях в течении нескольких лет
Предложено использовать архитектуру EfficientNet B0 для баланса между точностью и скоростью вычислений
Предложено определять следующие классы:
  Глаза открыты
  Глаза закрыты
  Взгляд в сторону, похожий на закрытые глаза
  Использование светозащитных очков
Точность модели (F1-Score) определялась в полевых условиях и составила 87%

## Slide 15: Алгоритм определения сонливости на основе открытости глаз

## Slide 16: Модель определения частоты сердечных сокращений
Наборы данных:
V4V (Vision for Vitals)
LGI-PPGI
Результаты для V4V
Результаты для LGI-PPGI

## Slide 17: Модель определения кровяного давления
Наборы данных:
V4V (Vision for Vitals)
OperatorEYEVP
Результаты для V4V
SBP: 87,8%
DBP: 85,2%

## Slide 18: Модель определения поведения оператора
Входом модели являются изображения 400x400px.
Архитектура модели Yolov3
Выход модели – детекция поведения оператора в кадре, на примере оператора транспортного средства была обучена модели, которая детектировала:
  Использование оператором телефона
  Прием пищи
  Курение
  Использование средств обеспечения безопасности при движении
Для обучения модели был собран набор данных водителей транспортных средств, включающий более 20 000 изображений.
Точность модели (F1-Score) составила 92%

## Slide 19: Определение психофизиологических состояний на примере водителя ТС
Сонливость (изображение)
Невнимательность
Высокий пульс
Агрессивное вождение
Параметры
кадра
Офлайн-определяемые
опасные состояния
Стресс
Алкоголь
Эффекты
ДТП
Влияние на других водителей
Повреждение дороги
Не экологичное вождение
Онлайн-определяемые
опасные состояния
Данные
Визуальные
характеристики
Кадр с камеры
Местоположение
Фрагмент аудио
Ускорение (Акселерометр)
Уровень освещенности
Угол (Гироскоп)
Скорость
PERCLOS
Поворот головы
Наклон головы
Открытость рта
Направление (Магнитометр)
Зевота
Открытость глаз
Движения головы
Маневры ТС
Позиция ТС
Уровень освещенности
Цвет лба
Скорость речи
Громкость речи
Курение
Ремень
Телефон
Прием пищи
Проблема с камерой
Сонливость
(скорость)

## Slide 20: Алгоритм построения трехмерного скелета человека и использования оптического потока
5
FasterRCNN – для детектирования человека на первом кадре.
OpenPose – для оценки ключевых точек тела человека.
SelFlow – для построения оптического потока.

## Slide 21: Алгоритм определения частоты дыхания опреатора
10 вдохов и выдохов за минуту.
Дыхание не стабильное.
Дыхание не ритмичное.
Othman W., Kashevnik A., Ryabchikov I., Shilov N. Contactless Camera-Based Approach for Driver Respiratory Rate Evaluation in Vehicle Cabin. Proceedings of the 2022 Intelligent Systems Conference (IntelliSys 2022), Amsterdam, The Netherlands, 1-2 September 2022Springer, Cham. 2022. Vol. 2.
Kashevnik A., Othman W., Ryabchikov I., Shilov N. Estimation of Motion and Respiratory Characteristics during the Meditation Practice Based on Video Analysis. Sensors, MDPI AG, Basel, Switzerland. 2021. Vol. 21(11). P. 1–22.

## Slide 22: Прототип cсистемы мониторинга водителя
Drowsiness Dangerous State
Head rotation angle
Yawns count
Eye openness

## Slide 23: Прототип системы мониторинга оператора ПК

## Slide 24
Положение 2
Метод анализа данных глазодвигательной активности

## Slide 25: Используемый набор данных
Время, мин
0
10
Отдых
20
130
VAS-F
VAS-F
EEG (открытые и закрытые глаза)
Время, мин
Увеличение интенсивности потока информации
NASA TLX
Ландольт
0
90
105
Сценарий 1
Сценарий 2
235
240
Инструктаж к сценарию
Сценарий 1 и 2:
Отдых
95
Тест «кольца Ландольта»
25

## Slide 26: Модель определения когнитивной нагрузки оператора
Инновационная архитектура нейронной сети TabNet
  Трансформер признаков (несколько слоев Gated Linear Units)
  Слои внимания (Fully Connected, Batch Normalization, Sparsmax, Prior Scale)
  Несколько этапов принятия решений
  Агрегация выходных данных
Обучение на 18 участниках (29 сессий).
Точность классификации состояния оператора (когнитивной нагрузки): 83%.
First Scenario
Second Scenario
Первые 10 мин: низкая интенсивность потока информации
Последние 10 мин: высокая интенсивность потока информации
Relax
Relax
Relax

## Slide 27
Метод анализа данных элктроэнцефалографии для определения психофизиологического состояния на основе данных центральной нервной системы

## Slide 28: Метод анализ ЭЭГ
Поток исходных данных
Поток обработанных данных
Взаимодействие модулей
Неавтоматический переход
Исходные данные
Обработанные данные
Функциональные модули
GUI модули
Данные ЭЭГ
Видео
Фильтрация сигнала
Модуль чтения данных
Модуль СПМ
Модуль удаления артефактов
Модуль визуализации
Модуль эксперимента
Модуль признаков ЭЭГ
Модуль кластеров
Модуль видео
Цепочки фрагментов
Модуль динамической визуализации
Модуль построения модели
Модуль анализа
Фрагменты ЭЭГ
Обработка данных
MNE
ResNet + ArcFace
…

## Slide 29
Artifact removal
Прототип
Notes: Artifacts Filtering module provides to specialist additional functionality of data filtering that usually cannot be automized. The module provides decision support to specialist for removing single artifacts based on the attributes of the corresponding fragment that cannot be corrected at the Data Pre-filtering Stage. When the specialist removes such fragments, they should check the EEG and video data before these artifacts' removal.

## Slide 30: Прототип: пример удаления артифактов
Head Angles
Head Movement
Face Monitoring
Notes: In some cases, the cause of an error in data analysis may not be a technical problem, but rather a participant's behavior that does not comply with the instructions. These types of errors are the most difficult to detect. We propose a function that provides a convenient presentation of the corresponding video data for manual search. This figure shows two rows of topographic maps for the meditator's recordings with eyes closed and open, respectively.

## Slide 31: Заключение

## Slide 32: Аннотация
Мониторинг действия пользователей является актуальной на сегодняшний день задачей и может успешно внедряться в различных сферах жизни: водители транспортных средств, диспетчеры сложных технических установок, операторы ПК и т.п. Актуальной задачей является определение психофизиологического состояния, для определения которого необходимо осуществлять мониторинг поведенческих характеристик пользователя, а также его физиологических параметров. При этом использование различных контактных датчиков является неудобным и часто ненадежным методом мониторинга (пользователь может забыть или намеренно не использовать сенсор). В работе предложен комплекс методов и моделей для анализа многомодальных данных о пользователе с целью определения его психофизиологического состояния на основе обработки неинтрузивных сенсоров (предложено использовать камеру и трекер глазных движений).